Дополнение к инструкции адаптера USB –KLINE

- Определение наличия программы USB –KLINE адаптера.

При включении адаптера  в USB разъем на плате адаптера будет прерывистая индикация светодиода. Соответственно, если если индикация есть, то программа загружена.

- Определение наличия загрузчика для смены программы в памяти контроллера адаптера.

-- Включить в USB разъем.

-- Выполнить сброс микроконтроллера замыканием  ног конденсатора(см. инструкцию по перешивке адаптера).

-- При этом на персональном компьютере появится новое устройство DFU HID  Device. Название не имеет значения, главное чтобы появилось.

Если есть, то загрузчик работает.

Иначе изделие отправляется в ремонт.

- Определение работоспособности цепей KLINE.

-- Включить в USB разъем.

-- Установить в соответствии с инструкцией по эксплуатации драйвер.

-- Определить номер COM порта. См. инструкцию.

-- Запустить на ПК любую терминальную программу.

-- Настроить номер порта и скорость передачи.

-- Ввести любой символ и нажать Enter .

--Если в ответ придет отправленный символ, то цепи приема и передачи исправны.