Инструкция по обновлению ПО на изделии ШТАТ USB-KLINE

1.Очистить от изоляции участок над конденсатором. Как на картинке.

2. Подсоединить адаптер к USB   разъему.

3. Отверткой или пинцетом кратковременно замкнуть ноги конденсатора см. п.1

4. Запустить программу обновления ПО  DFU.EXE.

5. Нажать кнопку  LOAD.  Выбрать файл для записи. Имя файла может быть другим. Текущая версия называется adapter_sw.hex.

6. Нажать кнопку UPGRADE. Подтвердить

7. Ждать окончания поиска устройства и записи ПО.